姓名：

学号：

成绩：

建筑构造

1供人们生活起居用的建筑物称为公共建筑。(       )

2结构构件与竖向定位轴线的联系,应有利于墙板、柱、梯段等竖向构件的统一, 满足使用要求,便于施工。(     )

3建筑立面是由许多部件组成的,它包括门、窗、柱、墙、阳台、雨篷、花饰、勒脚、檐口等。(    )

4因基础埋于地下,房屋建成后检查与维修困难,所以在选择基础材料与结构形式时，应考虑其耐久性。(    )

5高层建筑常利用深基础,如箱形基础建造一层或多层地下室,既增加了使用面积,又节省了室内填土的费用。(   )

6墙体设计时,在热土方面没有具体要求。(   )

7基础沉降缝的宽度与上部结构相同,基础由于埋在地下,缝内必须填塞。(  )

8外窗台有悬挑窗台和不悬挑窗台两种。(  )

9平面形状复杂的建筑转角处,必须设置伸缩缝,无需设置沉降缝(  )。.

10楼板层可将使用荷载连同其自重有效地传递给其它的支撑构件,即墙或柱,再由墙或柱传递给基础(  )

11为有效防止室内受潮,避免地面结构层受潮而破坏,需对地层做必要的防潮处理。(     )

12为保证抹灰牢固、平整颜色均匀和面层不开裂脱落,施工时须分层操作,且每层抹得越厚越子.(    )

13直接式顶棚的中间层、面层的做法和构造与墙面装饰做法完全不同。(   )

14楼梯的主要功能是满足人和物的正常运行和紧急疏散。(    )

15踏步面层的要求是而磨、防滑、便于清洗和美观。(   ).

17出屋面的楼梯间一般需设屋面出入口,最好在设计中让楼梯间的室内地坪与屋面间留有足够的高差,以利防水。(  )

18我国大部分地区标准窗的尺寸均采用9M的扩大模数。(   )

19彩板门窗目前有两种类型,即带副框和不带副框的两种。(   )

20在设计原则、建筑用料和建筑技术等方面,工业建筑和民用建筑也有许多相同之处。(   )

21吊车由运行部分和起升部分组成。(   )

22虽然单层工业厂房的大型墙板在墙面上的位置不同,但板的形状、构造、预埋件的位置均相同。(    )

23单层厂房的屋面防水主要有卷材防水、各种波形瓦(板)、压型钢板屋面和钢筋混凝土构件自防水等类型。(   )

24刚架不可采用变截面,截面与弯矩成反比。(    )

25实腹式標条的截面均宜平行于屋面坡面。(    )

26下列按建筑的结构类型分类的一组是(    )

A民用建筑、工业建筑和农业建筑      B低层、中层、中高层和高层

C砌体结构、框架结构、剪力墙结构    D木结构、钢结构、混凝土结构

27民用建筑的等级包括二三个方面，分别是(    )

A耐久等级、抗震等级和工程等级      B耐久等级、耐火等级和工程等级

C抗震等级、耐火等级和工程等级      D防水等级、耐火等级和工程等级

28建筑最下部的承重构件指的是(     )

A地基   B基础   C墙体   D梁

29建筑平面-般由三部分组成,分别是(     )

A生活部分、学习部分、公共活动部分     B使用部分、交通联系部分、结构部分

C卧室、起居室、洗手间                 D内部结构、分层情况、各层高度

30不同的色彩给人不同的感受,暖色使人(     )

A热烈、兴奋  B清晰、宁静   C明快    D沉稳

31该楼地面到上-层楼面之间的垂直距离称为(     )

A层高   B标高   C净高   D视高

32在建筑工程中,把建筑物与土壤直接接触的部分称为(    )

A基础   B柔性基础   C天然地基   D人工地基

33通常将建筑物首层下面的房间称为(    )

A防空室   B储藏室   C门厅   D地下室

34沿建筑物横轴方向布置的墙称为(    )

A山墙   B纵墙   C橫墙   D女儿墙

35外墙内侧或内墙两侧的下部与室内地坪交接处的构造称为(    )

A勒脚    B踢脚   C散水   D墙身防潮屋

36在建筑中用于完全分隔室内空间的非承重墙称为(    )

A隔墙   B隔断   C儿墙  D山墙

37楼板层-般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成,其中俗称为天花的是(    )

A结构层   B面层   C附加层   D顶棚层

38钢筋混凝土楼板按施工方法不同,分为(    )

A现浇整体式钢筋混凝土楼板、预制装配式钢筋混凝土楼板、装配整体式钢筋混凝土楼

B木楼板、砖拱楼板、压型钢板组合楼板

C板式楼板、梁板式楼板、井式楼板、无梁楼

D叠合楼板、密助填充块楼板

39高级抹灰的质量要求标准是(    )

A一层底灰，一层面灰 B一层底灰，数层中灰,-层面灰 C二层底灰,二层面灰 D - -层底灰, - -层中灰，-层面灰

40下列关于板材墙面说法有误的-项是(    )

A板材墙面属于高级装修                       B板材墙面一般采用湿作业法

C板材墙面最大的特点是不污染墙面和地面       D木板墙面由木骨架和板材两部分组成

41按顶棚外观的不同，顶棚可分为(    )

A平滑式顶棚、井格式顶棚、悬浮式顶棚、分层式顶棚

B抹灰刷浆类顶棚、裱糊类顶棚、贴面类顶棚、装配式板材顶棚

C悬浮式顶棚、分层式顶棚、贴面类顶棚、装配式板材项棚

D抹灰刷浆类项棚、裱糊类顶棚、平滑式顶棚、井格式项棚

42 楼梯的各类很多,下面按材料划分的一组是(     )

A钢筋混凝土楼梯、钢楼梯、木楼梯                B室内楼梯和室外楼梯

C主要楼梯、辅助楼梯、疏散楼梯及消防楼梯        D单跑直楼梯、双跑直楼梯、双跑平行楼梯

43梁板式楼梯由踏步板、楼梯斜梁、平台梁和平台板组成,其中支承楼梯斜梁的是(    )

A踏步板    B楼梯斜梁本身    C平台梁     D平台板、

44' 下列关于电梯机房说法有误的一项是(    )

A机房必须设在电梯井道的顶部        B机房的平面和剖面尺寸均应满足布置机械及电控设备的需要

C为了减少振动噪音,除在机房机座下设弹性垫层外,还应在机房下部设置隔音层

D机房的面积要大于井道的面积

45卷材防水屋面除防水层外,还包括结构层、找平层、结合层,其中保护层的作用是(    )

A使卷材与基层胶结固    B承重    C保护防水层    D防止卷材凹陷或断裂

46种植隔热层面的机理是(    )

A组织空气对流,形成屋顶内的自然通风,以减少由屋顶传入室内的辐射热

B利用水蒸发时需要大量的汽化热,从而大量消耗晒到屋面的太阳辐射热

C利用植被的蒸腾和光合作用,吸收太阳辐射热,从而达到降温隔热的目的

D 利用材料的颜色和光滑度对热辐射的进行反射,从而达到降温的目的

47 下列窗子可以沿竖轴转动的是(    )

A固定窗    B立转窗    C推拉窗    D悬窗

48下列门按开启方式不同划分的-组是(    )

A普通门、保温门、隔声门、防火门防盗门           B木机钢门、铝合金门塑料门及塑钢门

C上翻门、升降门、卷帘门、铝合金门、塑料门       D平开门、弹簧门、推拉门、折叠门、转门

49当厂房宽度较大时,特别是多跨厂房,为满足室内采光、通风的需要,屋顶上往往设有(    )

A防盗门     B天窗    C空调     D吊车梁

50单层厂房纵向轴线之间的距离称为(    )

A柱距   B跨度   C进深    D高度